## Slide 1: Dimensionamento de Hardware
Requisitos Físicos para SOs Corporativos
Sistemas Operacionais II - ADS FATEC

## Slide 2: O Mito dos Requisitos Mínimos
• Documentação oficial mostra o mínimo para o SO 'ligar'.
• A Regra de Ouro Corporativa: Hardware = SO + Papel do Servidor + Carga de Trabalho + Margem de Segurança.
• Exemplo: Windows Server liga com 512 MB de RAM (Server Core), mas exige dezenas de GBs se for rodar um banco de dados de uso intensivo.

## Slide 3: Processador (CPU) e Arquiteturas
• Arquitetura x86_64 (Intel/AMD): Padrão da indústria para servidores tradicionais e softwares de código fechado.
• Arquitetura ARM64: Nova tendência corporativa (ex: AWS Graviton). Foco em alta eficiência energética.
• Licenciamento: No mundo corporativo, o número de núcleos físicos muitas vezes dita o preço da licença do SO (ex: Windows Server).

## Slide 4: Memória RAM: Qualidade vs. Quantidade
• Capacidade: SOs com interface gráfica retêm muita RAM. SOs em modo texto (headless) liberam RAM para a aplicação.
• Memória ECC (Error-Correcting Code): Requisito físico oculto, mas essencial para servidores críticos.
• Função da ECC: Corrige falhas de bits em tempo real para evitar que o SO sofra um colapso repentino.

## Slide 5: Armazenamento: IOPS e Redundância
• O gargalo real: IOPS (Operações de Entrada e Saída por Segundo) é mais importante que o espaço total.
• Tecnologias: HDDs mecânicos (lentos, alta capacidade) vs. SSDs NVMe (velocidade extrema para bancos de dados).
• RAID: Requisito de hardware vital. O SO precisa de suporte a controladoras RAID para não perder dados se um disco físico falhar.

## Slide 6: Estudo: Windows Server vs. Linux Enterprise
• Windows Server:
- Instalação 'Server Core' reduz uso de hardware e superfície de ataques.
- Active Directory: Exige muito armazenamento rápido e rede responsiva.
• Linux Enterprise (Ubuntu/Red Hat):
- Leveza: Um servidor web (Nginx) pode rodar com recursos mínimos.
- Personalização: Possibilidade de compilar apenas módulos estritamente necessários no Kernel.

## Slide 7: O Filtro Corporativo: HCL
• O que é: Hardware Compatibility List (Lista de Compatibilidade de Hardware).
• Importância: Mantida oficialmente pela Microsoft, Red Hat, VMware, etc.
• A Regra do Suporte: Nunca instale um SO corporativo em hardware que não esteja na HCL. Em caso de falha, o fabricante recusará o suporte técnico.

## Slide 8: Atividade: Projetos de Implantação
Reúnam-se em equipes (Consultorias de TI). Escolham o SO e dimensionem o hardware para os clientes abaixo:
1. A Startup Enxuta: Versionamento de código web, orçamento apertado.
2. A Contabilidade: Software legado Windows, gerência de usuários, medo de perder dados.
3. O E-commerce Crítico: Servidor isolado só para Banco de Dados de altíssimo tráfego.